## Slide 1
NUEVO LEÓN · SECTOR SALUD · DATOS PÚBLICOS
EcoMotion
Web app estatal para evaluar SO₂, NO₂ y CO con criterio de salud, y el sistema de conteo por cámaras que mide cuánta gente y cuántos vehículos se exponen en cada hora.
Conteo · YuNet + YOLO
Sentinel-5P + SIMA
Tendencia 5–8 años
Presentación del prototipo · octubre 2026
EcoMotion · Nuevo León · Evaluación independiente con criterio de salud
1 / 14

## Slide 2
Agenda
01
El problema
Calidad del aire en NL y por qué el promedio diario no basta para salud.
02
La web app
Dictamen autónomo de SO₂, NO₂ y CO con Sentinel-5P y la red SIMA.
03
Sistema de conteo
Cámaras: YuNet + YOLO para personas y vehículos en tiempo real.
04
Exposición
Cruzar aforo horario con el índice AIRE y SALUD de cada estación.
05
Alcance y siguiente paso
Solo estatal. Complementa al visor SIMA, no lo sustituye.
EcoMotion · Nuevo León · Evaluación independiente con criterio de salud
2 / 14

## Slide 3
El problema
Un mapa de colores del día no dice si se está protegiendo la salud, ni a cuánta gente le toca el aire malo.
Gases de interés
Solo SO₂, NO₂ y CO. No ozono, no PM, no metano: el alcance es el de las verificaciones de contaminación de estos tres gases.
Exposición real
El riesgo no es el pixel del satélite: es cuántas personas y vehículos están en la calle cuando el índice está en mala o peor.
Gestión vs. salud
Cumplir la NOM no equivale a cumplir la guía OMS 2021. El dictamen de EcoMotion prioriza el criterio sanitario.
Solo Nuevo León
Ni mundial ni nacional. AMM, corredor Cadereyta–Pesquería, occidente, norte y sur.
EcoMotion · Nuevo León · Evaluación independiente con criterio de salud
3 / 14

## Slide 4
Qué es EcoMotion
Una web app que lee datos públicos y emite un veredicto de gestión: adecuada, parcial o insuficiente para el sector salud.
▸
Tendencia OLS y Mann–Kendall / Sen en ventanas de 5 años y de la serie Sentinel-5P (~7–8 años; el satélite opera desde 2018, no se inventan 10 años de órbita).
▸
Recorte geográfico estricto al polígono de Nuevo León. El promedio estatal se pondera por población.
▸
Comparación simultánea contra OMS 2021 y NOM-021 / 022 / 023-SSA1.
▸
Complemento del visor estatal SIMA (aire.nl.gob.mx), no un duplicado cosmética del mapa.
▸
Módulo de exposición: aforos de cámaras × índice AIRE y SALUD hora por hora.
EcoMotion · Nuevo León · Evaluación independiente con criterio de salud
4 / 14

## Slide 5
Dos capas de evidencia, mismo estado
Satélite · Sentinel-5P TROPOMI
▸
Fuente: catálogo Google Earth Engine, solo productos de contaminación.
▸
NO₂ COPERNICUS/S5P/OFFL/L3_NO2 — columna troposférica.
▸
SO₂ COPERNICUS/S5P/OFFL/L3_SO2 — columna de SO₂.
▸
CO COPERNICUS/S5P/OFFL/L3_CO — columna de CO.
▸
Independiente de la red terrestre. Sirve para ver si el patrón de superficie es un artefacto de cobertura.
▸
Verificación horaria del feed; OFFL tarda días, NRTI ~3 h.
Superficie · red SIMA NL
▸
Valores de la Dirección de Gestión de Calidad del Aire del Estado.
▸
Escala oficial AIRE y SALUD: Buena → Extremadamente mala.
▸
Una región toma el peor índice de sus estaciones (criterio precautorio).
▸
Los 10 años de superficie, si se requieren, salen de SIMA / INECC, no del satélite.
▸
Complemento directo del mapa SIMA Bing / ICARS.
▸
Feed horario para cruzar con el conteo de cámaras.
EcoMotion · Nuevo León · Evaluación independiente con criterio de salud
5 / 14

## Slide 6
Análisis estadístico de línea de tendencia
No basta “se ve más verde”. Se prueba si la serie baja de forma sostenida.
OLS
Regresión lineal sobre la serie desestacionalizada. Pendiente, % de cambio en la ventana y R².
Mann–Kendall
Prueba no paramétrica de tendencia. Reporta alza / baja / estable y p-valor.
Sen
Pendiente robusta (unidades/año). Menos sensible a un mes extremo.
Ventanas
5 años (gestión reciente) y serie completa S5P (~2019–2026). El usuario recorta el rango.
Dictamen autónomo
Si el gas incumple salud y la tendencia no baja con significancia, la gestión se marca insuficiente. Si baja y se acerca a protección sanitaria: adecuada, con la advertencia de no declarar el problema cerrado. Si satélite y superficie divergen, el sistema lo dice: no se esconde detrás de un solo promedio.
EcoMotion · Nuevo León · Evaluación independiente con criterio de salud
6 / 14

## Slide 7
Énfasis en el sector salud
Gas
Por qué importa
OMS 2021
NOM (SSA1)
NO₂
Asma, EPOC, IRAs. Niños, adultos mayores, trabajadores al aire libre.
10 µg/m³ anual
0.021 ppm anual (~40 µg/m³)
SO₂
Irritación respiratoria; pico histórico en corredor industrial / refinación.
40 µg/m³ (24 h)
NOM-022: 0.075 ppm p99 / 0.040 ppm 24 h
CO
Carboxihemoglobina. Riesgo cardiovascular, gestantes, cardiopatía.
4 mg/m³ (24 h)
NOM-021: 26 ppm 1 h / 9 ppm 8 h
La NOM es el piso legal mexicano. La OMS es el piso sanitario. EcoMotion muestra ambos y no deja que “estamos en norma” se lea como “es seguro para la población”.
EcoMotion · Nuevo León · Evaluación independiente con criterio de salud
7 / 14

## Slide 8
PIEZA CENTRAL DEL SISTEMA
Conteo de personas y vehículos por cámaras
Visión por computadora en el punto de paso: no es un sensor de tráfico genérico, es el ojo que alimenta la exposición a contaminación.
YuNet
Detector de rostros siempre en READY. Identifica cabezas y da un recuento estable en interior y plaza.
YOLO
Detecta cuerpo completo de persona y clases de vehículo. Reporta people / vehicles / candidatos.
HUD en vivo
FPS, cajas, confianza (%). El operador ve el mismo overlay que queda en evidencia.
Hacia EcoMotion
Cada hora se publica cuántos pasos hubo. Eso se cruza con SIMA. Ahí nace “personas expuestas”.
EcoMotion · Nuevo León · Evaluación independiente con criterio de salud
8 / 14

## Slide 9
El sistema en operación · captura real
YuNet listo + YOLO: personas localizadas, vehículos en cero en este interior, 21 FPS.
Qué se lee en el frame
▸
DETECTOR: YUNET READY
▸
YOLO people: 2 vehicles: 0
▸
Caja azul = persona
▸
Caja verde = rostro (YuNet)
▸
Etiqueta PERSON + % de confianza
▸
Barra: FPS 21.0 | PEOPLE 2 | VEHICLES 0
▸
Misma tubería que se despliega en plaza o avenida.
EcoMotion · Nuevo León · Evaluación independiente con criterio de salud
9 / 14

## Slide 10
Escena de ejemplo · plaza / avenida (imagen dummy de multitud)
Misma lógica del detector: personas en plaza, vehículos en el arroyo. Relevancia = aforo masivo bajo contaminación.
EcoMotion · Nuevo León · Evaluación independiente con criterio de salud
10 / 14

## Slide 11
Del frame al dato de salud
1
Cámara
El flujo de video entra al detector YuNet + YOLO en el borde (poste, interior, plaza).
→
2
Conteo
Se agregan personas y vehículos por minuto y se cierran en un total horario.
→
3
Feed
Se publica aforos.json: sensor, hora local, people (y vehicles).
→
4
Cruce SIMA
Esa hora se alinea con el índice AIRE y SALUD de la estación más cercana.
→
5
Exposición
EcoMotion reporta cuántos pasos ocurrieron con aire Aceptable / Mala / Muy mala.
Contrato del dato (ejemplo)
{ "sensor": "mty-macroplaza-01", "hour": "2026-10-14 19:00", "people": 1840, "vehicles": 126 } hour usa el mismo reloj que SIMA. Si no hay índice esa hora, el conteo se reporta como desconocido, nunca como “aire bueno”.
EcoMotion · Nuevo León · Evaluación independiente con criterio de salud
11 / 14

## Slide 12
Por qué el conteo es la pieza de salud
Sin cámaras, la contaminación es un mapa. Con cámaras, es una población concreta a una hora concreta.
Personas
Niños a la salida de escuela, peatones en Macroplaza, trabajadores en andén. El umbral “Mala o peor” aplica a toda la población, no solo a grupos sensibles.
Vehículos
El conteo vehicular no es vanity metric: es proxy de combustión en el mismo corredor que emite NO₂ y CO, y de ocupantes expuestos en congestionamiento.
Hora pico
Un IMECA “aceptable” a las 03:00 no cancela un IMECA “mala” a las 18:00 con 20× más peatones. El cruce horario evita ese sesgo.
Gestión
Permite preguntar: ¿las medidas (Hoy No Circula, industria, transporte) coinciden con las horas y lugares donde hay más gente en la calle?
EcoMotion · Nuevo León · Evaluación independiente con criterio de salud
12 / 14

## Slide 13
Alcance y honestidad del prototipo
Lo que ya queda claro
▸
Estatal: polígono de Nuevo León. AMM, Cadereyta–Pesquería, occidente, norte, sur.
▸
Complementa SIMA; no reemplaza su mapa operativo ni sus IMECA oficiales.
▸
Los sensores cuentan pasos, no personas únicas. Una persona puede sumar en varias horas o cámaras.
▸
Sentinel-5P no cubre 10 años. La app no finge órbitas anteriores a 2018.
Siguiente paso
▸
Publicar aforos.json (o VITE_AFOROS_URL) desde las cámaras en campo.
▸
Dejar fetch_sima.py --hourly y el extractor S5P para verificación continua.
▸
Ampliar clases YOLO (camión, autobús) en corredores industriales.
▸
Auditoría de privacidad: el sistema cuenta; no almacena identidad ni recortes de rostro en la web app.
EcoMotion · Nuevo León · Evaluación independiente con criterio de salud
13 / 14

## Slide 14
EN UNA FRASE
EcoMotion no pregunta de qué color salió el mapa hoy. Pregunta si SO₂, NO₂ y CO bajan de verdad, y cuántas personas y vehículos estuvieron ahí cuando el aire no era seguro.
Cámaras (YuNet + YOLO) · SIMA · Sentinel-5P · OMS / NOM · solo Nuevo León
Gracias
EcoMotion · Nuevo León · Evaluación independiente con criterio de salud
14 / 14